## Slide 1
Seminar Tugas Akhir
Sistem Pendukung Keputusan
Penentuan Lokasi Embung dengan Menggunakan Metode VIKOR
(Višekriterijumsko Kompromisno Rangiranje )
Oleh :
Akhmad Ali Sajidin | 21120116130037
Dosen Pembimbing:
Ike Pertiwi Windasari, S.T., M.T. | Dania Eridani S.T., M.Eng.
Hari, XX Mei 2023 | Microsoft Teams

## Slide 2
PENDAHULUAN

## Slide 3
Latar Belakang
Terbatasnya jumlah air saat terjadi bencana kekeringan atau saat musim kemarau.
Banyak calon lokasi pembangunan embung yang teridentifikasi sedangkan anggaran pembangunan yang ada terbatas sehingga perlu dilakukan prioritas pembangunan embung.
Penggunaan SPK untuk menentukan lokasi prioritas pembangunan embung secara efektif dan efisien.

## Slide 4
Rumusan Masalah
Implementasi Metode VIKOR
Bagaimana menggunakan metode Višekriterijumsko Kompromisno Rangiranje (VIKOR) untuk mengolah data dalam penentuan lokasi embung di Kabupaten Semarang?
Implementasi Sistem Pendukung Keputusan
Bagaimana cara mengimplementasikan metode Višekriterijumsko Kompromisno Rangiranje (VIKOR) ke dalam sistem dan menggunakan data yang tersedia untuk memudahkan penentuan prioritas pembangunan embung?

## Slide 5
Batasan Masalah
Sistem pendukung keputusan mengimplementasikan metode VIKOR.
Menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Codeigniter dan basis data MySQL.
Sumber data yang digunakan berasal dari penelitian yang dilakukan Dosen Departemen Teknik Sipil [1]
Menggunakan data 8 alternatif dan 7 kriteria untuk penentuan prioritas pembangunan embung di Kabupaten Semarang [1].
[1] D. Ulfiana and S. Suharyanto, “Analysis of Fuzzy TOPSIS Method in Determining Priority of Small Dams Construction,” in Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan, 2019, vol. 21, no. 2, pp. 46–53.

## Slide 6
Tujuan Penelitian
Mengimplementasikan metode VIKOR untuk memudahkan penentuan prioritas embung
Merancang sistem pendukung keputusan untuk penentuan lokasi embung di Kabupaten Semarang dalam bentuk sebuah sistem informasi.
Membantu instansi terkait untuk menentukan prioritas lokasi pembangunan embung Kabupaten Semarang dengan efektif dan efisien.

## Slide 7
KAJIAN PUSTAKA

## Slide 8
Penelitian Terdahulu
B. Anjasmoro, S. Suharyanto, & S. Sangkawati. 2016. Analisis Prioritas Pembangunan Embung Metode Cluster Analysis, AHP dan Weighted Average (Studi Kasus: Embung di Kabupaten Semarang).
D. Ulfiana & S. Suharyanto. 2019. Analysis of Fuzzy TOPSIS Method in Determining Priority of Small Dams Construction.
A. Civic & B. Vucijak. 2014. Multi-criteria optimization of insulation options for warmth of buildings to increase energy efficiency.
S. P. Lengkong, A. E. Permanasari, & S. Fauziati. 2015. Implementasi Metode VIKOR untuk Seleksi Penerima Beasiswa.

## Slide 9
Sistem Pendukung Keputusan
Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau Decision Support System (DSS) ialah serangkaian kelas tertentu dari sistem informasi terkomputerisasi yang mendukung kegiatan pengambilan keputusan.
SPK merupakan sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. SPK dibuat untuk meningkatkan produktivitas dengan melakukan proses pembuatan keputusan secara otomatis. []

## Slide 10
Metode VIKOR
Metode VIKOR atau Višekriterijumsko Kompromisno Rangiranje dalam bahasa Serbia yang berarti “perangkingan kompromis multi-kriteria” merupakan metode Multi-Criteria Decision Making (MCDM) yang mampu mengatasi kriteria yang bertentangan dalam melakukan proses perangkingan.
Menyusun Matriks Keputusan (F)
Tahap-tahap Metode VIKOR:
Menentukan Bobot Kriteria (W)
Keterangan:
= Matriks keputusan
= Alternatif ke -
= Kriteria ke –
= Respons alternatif
= 1,2,3, … , adalah nomor urutan alternatif
= 1,2,3, … , adalah nomor urutan kriteria
Keterangan:
= Bobot kriteria
Notes: maksud dari kriteria bertentangan adalah tiap kriteria dapat menggunakan penilaian berbeda dengan kriteria yang lain yakni kriteria dapat menggunakan tren benefit (semakin besar nilainya maka semakin baik) atau tren cost (semakin kecil nilainya maka semakin baik).

## Slide 11
Membuat Matriks Normalisasi (N)
/Metode VIKOR (2)
Menghitung Normalisasi Bobot (F*)
Benefit :
Cost :
Keterangan:
= Matriks ternormalisasi
= Fungsi respons alternatif pada kriteria
= Nilai terbaik dalam satu kriteria
= Nilai terjelek dalam satu kriteria
Keterangan:
= Nilai data ternormalisasi sudah terbobot untuk alternatif pada kriteria
= Nilai bobot kriteria
= Nilai data ternormalisasi untuk alternatif pada kriteria
Notes: Normalisasi matriks adalah usaha untuk menyatukan setiap elemen matriks sehingga elemen pada matriks memiliki skala nilai yang seragam

## Slide 12
Menghitung Nilai Utility Measure (Si) dan Regret Measure (Ri)
/Metode VIKOR (3)
Menghitung Nilai Indeks VIKOR (Qi)
Keterangan:
= Nilai Utility Measure untuk alternatif ke -
= Nilai Regret Measure untuk alternatif ke -
= Nilai data ternormalisasi sudah terbobot untuk alternatif pada kriteria
Keterangan:
= Nilai Indeks VIKOR alternatif
= Bobot berkisar antara 0-1 (umumnya bernilai 0.5)
=
=
=
=
Perangkingan Alternatif
Perangkingan ditentukan dari nilai indeks VIKOR (Q) yang paling rendah sebagai solusi ideal.

## Slide 13
/Metode VIKOR (4)
Mengajukan Solusi Kompromi
Pengujian Kondisi 2: Acceptable Stability in Decision Making
Pengujian Kondisi 1: Acceptable Advantage
V1 | V2 | V3
0,5-X | 0,5 | 0,5+X
Jika nilai selisih yang didapat lebih besar atau sama dengan nilai , maka kondisi acceptable advantage terpenuhi.
Jika alternatif peringkat pertama atau tetap menjadi peringkat terbaik dalam 3 macam pemeringkatan dengan nilai V yang berbeda, maka kondisi acceptable stability in decision making terpenuhi.
Keterangan:
: Peringkat alternatif kedua
: Peringkat alternatif pertama
: Jumlah alternatif
Jika hanya kondisi 2 tidak terpenuhi: Memilih alternatif dan
Jika kondisi 1 tidak terpenuhi: memilih , , …,
Solusi Kompromi:

## Slide 14
Teknologi
Notes: CI, MySql, Leaflet, Geojson

## Slide 15
Metode Penelitian
Metode Rapid Application Development (RAD)
Notes: RAD

## Slide 16
PERANCANGAN

## Slide 17
Analisis Situasi
X

## Slide 18
Kebutuhan Pengguna
Use Case Diagram
Administrator
Operator
Guest

## Slide 19
Activity Diagram
Administrator
Operator
Guest

## Slide 20
Perancangan Basis Data
X

## Slide 21
Basis Data
Implementasi basis data

## Slide 22
Perancangan Antarmuka
Rancang halaman awal (landing page)

## Slide 23
Antarmuka
Halaman awal (landing page) dan halaman dashboard administrator.

## Slide 24
HASIL & PENGUJIAN

## Slide 25
Pengujian Metode VIKOR
Sebelum melakukan pengujian metode VIKOR, dideklarasikan dahulu kriteria yang akan digunakan berikut dengan parameternya jika kriteria berparameter.
K1 (Benefit) | K2 (Cost) | K3 (Cost) | K4 (Benefit) | K5 (Benefit) | K6 (Cost) | K7 (Benefit) | Nilai Parameter
Vegetasi area genangan embung | Volume material timbunan (m3) | Luas daerah yang akan dibebaskan (Ha) | Volume tampungan efektif (m3) | Lama Operasi (Hari) | Harga air/m3 (Rp) | Akses jalan menuju site bendungan | Indikator Parameter
Perkampungan | (Kriteria tidak berparameter) | (Kriteria tidak berparameter) | (Kriteria tidak berparameter) | (Kriteria tidak berparameter) | (Kriteria tidak berparameter) | Tidak tersedia jalan | 1
Sawah tadah hujan |  |  |  |  |  | Jalan setapak | 2
Ladang/tegalan |  |  |  |  |  | Jalan makadam/tanah | 3
Semak belukar |  |  |  |  |  | Tersedia jalan aspal | 4
Hutan |  |  |  |  |  | - | 5
Tabel 1: Deklarasi data kriteria dan parameter
Notes: K1 : Vegetasi area genangan embung
K2 : Volume material timbunan (m3)
K3 : Luas daerah yang akan dibebaskan (Ha)
K4 : Volume tampungan efektif (m3)
K5 : Lama operasi (Hari)
K6 : Harga air/m3 (Rp)
K7 : Akses jalan menuju site bendungan

## Slide 26
Berikut adalah tahap-tahap penggunaan metode VIKOR untuk mengolah data penentuan lokasi pembangunan embung di Kabupaten Semarang:
Menyusun Matriks Keputusan (F)
Menentukan Bobot Kriteria (W)
Kode Kriteria | K1 (Benefit) | K2 (Cost) | K3 (Cost) | K4 (Benefit) | K5 (Benefit) | K6 (Cost) | K7 (Benefit)
Bobot Kriteria | 0,12753 | 0,09545 | 0,25151 | 0,13366 | 0,15971 | 0,12972 | 0,10242
Kode | Nama Alternatif | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7
A01 | Dadapayam | 2 | 7.280 | 4,2 | 538.922,4 | 57 | 30.333,00 | 2
A02 | Mluweh | 5 | 196.390 | 2,2 | 3.172.333,3 | 113 | 8.322,59 | 3
A03 | Lebak | 2 | 99.140 | 2,4 | 783.975,8 | 57 | 8.335,12 | 2
A04 | Pakis | 2 | 11.430 | 3,4 | 1.346.651,1 | 57 | 10.092,48 | 2
A05 | Jatikurung | 5 | 29.280 | 5,3 | 39.039,7 | 10 | 375.650,85 | 2
A06 | Gogodalem | 5 | 54.722,35 | 7,3 | 318.778,0 | 63 | 74.434,54 | 2
A07 | Kandangan | 3 | 46.406,3 | 2,8 | 35.907,0 | 2 | 549.291,92 | 2
A08 | Ngrawan | 3 | 28.740 | 4,3 | 18.750,0 | 22 | 858.700,26 | 3
/Pengujian Metode VIKOR (2)
Tabel 2: Matriks keputusan (F) [2]
Tabel 3: Bobot kriteria (W)
[2] D. Ulfiana and S. Suharyanto, “Analysis of Fuzzy TOPSIS Method in Determining Priority of Small Dams Construction,” in Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan, 2019, vol. 21, no. 2, pp. 46–53.

## Slide 27
Membuat Matriks Normalisasi (N)
/Pengujian Metode VIKOR (3)
Kode | Nama Alternatif | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7
A01 | Dadapayam | 2 | 7.280 | 4,2 | 538.922,4 | 57 | 30.333,00 | 2
A02 | Mluweh | 5 | 196.390 | 2,2 | 3.172.333,3 | 113 | 8.322,59 | 3
A03 | Lebak | 2 | 99.140 | 2,4 | 783.975,8 | 57 | 8.335,12 | 2
A04 | Pakis | 2 | 11.430 | 3,4 | 1.346.651,1 | 57 | 10.092,48 | 2
A05 | Jatikurung | 5 | 29.280 | 5,3 | 39.039,7 | 10 | 375.650,85 | 2
A06 | Gogodalem | 5 | 54.722,35 | 7,3 | 318.778,0 | 63 | 74.434,54 | 2
A07 | Kandangan | 3 | 46.406,3 | 2,8 | 35.907,0 | 2 | 549.291,92 | 2
A08 | Ngrawan | 3 | 28.740 | 4,3 | 18.750,0 | 22 | 858.700,26 | 3
(terbaik) | 5 | 7,280 | 2,2 | 3,172,333,3 | 113 | 8,322,59 | 3
(terjelek) | 2 | 196,390 | 7,3 | 18,750 | 2 | 858,700,26 | 2
 | 5 | 7,280 | 2,2 | 3,172,333,3 | 113 | 8,322,59 | 3
 | 2 | 196,390 | 7,3 | 18,750 | 2 | 858,700,26 | 2
Benefit :
Cost :
Kode | Nama Alternatif | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7
A01 | Dadapayam | 1 | 0 | 0,3922 | 0,8351 | 0,5045 | 0,0259 | 1
A02 | Mluweh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A03 | Lebak | 1 | 0,4857 | 0,0392 | 0,7573 | 0,5045 | 0 | 1
A04 | Pakis | 1 | 0,0219 | 0,2353 | 0,5789 | 0,5045 | 0,0021 | 1
A05 | Jatikurung | 0 | 0,1163 | 0,6078 | 0,9936 | 0,9279 | 0,432 | 1
A06 | Gogodalem | 0 | 0,2509 | 1 | 0,9049 | 0,4505 | 0,0777 | 1
A07 | Kandangan | 0,6667 | 0,2069 | 0,1176 | 0,9946 | 1 | 0,6362 | 1
A08 | Ngrawan | 0,6667 | 0,1135 | 0,4118 | 1 | 0,8198 | 1 | 0
Tabel 5: Nilai dan
Tabel 4: Matriks keputusan (F)
Tabel 6: Matriks Normalisasi (N)

## Slide 28
Menghitung Nilai Utility Measure (S) dan Regret Measure (R)
/Pengujian Metode VIKOR (4)
Menghitung Normalisasi Bobot (F*)
Kode | Nama Alternatif | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7
A01 | Dadapayam | 0,1275 | 0 | 0,0986 | 0,1116 | 0,0806 | 0,0034 | 0,1024
A02 | Mluweh | 0 | 0,0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A03 | Lebak | 0,1275 | 0,0464 | 0,0099 | 0,1012 | 0,0806 | 0 | 0,1024
A04 | Pakis | 0,1275 | 0,0021 | 0,0592 | 0,0774 | 0,0806 | 0,0003 | 0,1024
A05 | Jatikurung | 0 | 0,0111 | 0,1529 | 0,1328 | 0,1482 | 0,056 | 0,1024
A06 | Gogodalem | 0 | 0,0239 | 0,2515 | 0,1209 | 0,0719 | 0,0101 | 0,1024
A07 | Kandangan | 0,085 | 0,0197 | 0,0296 | 0,1329 | 0,1597 | 0,0825 | 0,1024
A08 | Ngrawan | 0,085 | 0,0108 | 0,1036 | 0,1337 | 0,1309 | 0,1297 | 0
Kode | Nama Alternatif | Si | Ri
A01 | Dadapayam | 0,5241 | 0,1275
A02 | Mluweh | 0,0955 | 0,0955
A03 | Lebak | 0,468 | 0,1275
A04 | Pakis | 0,4495 | 0,1275
A05 | Jatikurung | 0,6034 | 0,1529
A06 | Gogodalem | 0,5807 | 0,2515
A07 | Kandangan | 0,6118 | 0,1597
A08 | Ngrawan | 0,5937 | 0,1337
Tabel 7: Hasil normalisasi bobot (F*)
Tabel 8: Nilai S dan R

## Slide 29
/Pengujian Metode VIKOR (5)
Menghitung Nilai Indeks VIKOR (Q)
 | S | R
Nilai Maksimal (+) | 0,6118 | 0,2515
Nilai Minimal (-) | 0,0955 | 0,0955
=
=
=
=
Kode | Nama Alternatif | Qi (v=0.5)
A01 | Dadapayam | 0,5176
A02 | Mluweh | 0
A03 | Lebak | 0,4633
A04 | Pakis | 0,4454
A05 | Jatikurung | 0,6758
A06 | Gogodalem | 0,9699
A07 | Kandangan | 0,7058
A08 | Ngrawan | 0,6049
Tabel 9: Hasil perhitungan nilai indeks VIKOR (Q):
Tabel 8: Nilai , , dan
Perangkingan Alternatif
RANK | Kode | Nama Alternatif | Qi (v=0.5)
1 | A02 | Mluweh | 0
2 | A04 | Pakis | 0,4454
3 | A03 | Lebak | 0,4633
4 | A01 | Dadapayam | 0,5176
5 | A08 | Ngrawan | 0,6049
6 | A05 | Jatikurung | 0,6758
7 | A07 | Kandangan | 0,7058
8 | A06 | Gogodalem | 0,9699
Tabel 10: Hasil perangkingan alternatif
Notes: 𝑄_1=0,5[((0,5976− 0))/((0,7114− 0) )]+(1−0,5)[((0,1275− 0))/((0,2515− 0) )] 𝑄_1=0,5[0,84]+(0,5)[0,507] 𝑄_1=0,42+0,2535 𝑄_1=0,6735 ⋯ hingga〖 𝑄〗_8

## Slide 30
Mengajukan Solusi Kompromi
/Pengujian Metode VIKOR (7)
RANK | (V=0,45) |  | (V=0,5) |  | (V=0,55) | 
 | Kode Alt | Qi | Kode Alt | Qi | Kode Alt | Qi
1 | A02 | 0 | A02 | 0 | A02 | 0
2 | A04 | 0,4214 | A04 | 0,4454 | A04 | 0,4694
3 | A03 | 0,4375 | A03 | 0,4633 | A03 | 0,4891
4 | A01 | 0,4864 | A01 | 0,5176 | A01 | 0,5489
5 | A08 | 0,5689 | A08 | 0,6049 | A08 | 0,6409
6 | A05 | 0,6451 | A05 | 0,6758 | A05 | 0,7066
7 | A07 | 0,6763 | A07 | 0,7058 | A07 | 0,7352
8 | A06 | 0,9729 | A06 | 0,9699 | A06 | 0,9669
Tabel 11: Hasil pengujian kondisi 2: Acceptable stability in decision making
Pengujian Kondisi 2: Acceptable Stability in Decision Making
Pengujian Kondisi 1: Acceptable Advantage
Alternatif A02 konsisten berada di peringkat pertama, sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi acceptable stability in decision making terpenuhi.
Konklusi : Berdasarkan hasil pengujian kedua kondisi di atas dapat diketahui bahwa kedua kondisi terpenuhi, sehingga alternatif A02 atau Mluweh dapat diusulkan menjadi solusi kompromi dan merupakan peringkat terbaik dari perangkingan embung dengan metode VIKOR.
Dikarenakan nilai , maka kondisi acceptable advantage terpenuhi.

## Slide 31
Pengujian Sistem
Pengujian BlackBox
Pengujian System Usability Scale (SUS)

## Slide 32
Pengujian System Usability Scale (SUS)
 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | AVERAGE
SUS RAW SCORE | 38 | 35 | 36 | 24 | 31 | 32 | 36 | 36 | 34 | 30 | 34 | 39 | 40 | 38 | 29 | 38 | 29 | 40 | 33 | 20 | 33,6
SUS FINAL SCORE | 95 | 87.5 | 90 | 60 | 77,5 | 80 | 90 | 90 | 85 | 75 | 85 | 97,5 | 100 | 95 | 72,5 | 95 | 72,5 | 100 | 82,5 | 50 | 84
System Usability Scale (SUS) ialah sebuah metode pengujian dengan menggunakan kuesioner untuk mengukur usability sebuah sistem aplikasi. Skor System Usability Scale (SUS) digunakan untuk menunjukkan tingkat penerimaan pengguna terhadap system [x].
[X] Z. Sharfina and H. Santoso, An Indonesian Adaptation of the System Usability Scale (SUS). 2016.

## Slide 33
DEMO PROGRAM

## Slide 34
KESIMPULAN & SARAN

## Slide 35
Kesimpulan
Sistem pendukung keputusan dengan menggunakan VIKOR dapat digunakan untuk melakukan perangkingan banyak alternatif dengan multi-kriteria secara efektif dan efisien.
Alternatif Mluweh menjadi peringkat terbaik dalam perangkingan menggunakan metode VIKOR dan tetap stabil menjadi peringkat terbaik setelah dilakukan pengujian kondisi acceptable advantage dan pengujian kondisi acceptable stability in decision making.
Dalam metode VIKOR tidak ada perhitungan khusus untuk menghitung nilai bobot kriteria. Pemberian bobot hanya diberikan begitu saja oleh pengambil keputusan sehingga diperlukan metode lain untuk memeriksa konsistensi pembobotan seperti AHP dan sebagainya.
Dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

## Slide 36
Saran
Pengembangan sistem pendukung dapat dilanjutkan dengan membuat sistem lebih responsive secara antarmuka, serta dapat dikembangkan secara lebih lanjut dalam bentuk aplikasi mobile berbasis Android atau iOS.
Hasil perhitungan metode VIKOR untuk menentukan lokasi pembangunan embung dapat dibandingkan dengan hasil perhitungan yang didapat dengan metode lainnya.
Dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, diberikan beberapa saran sebagai berikut:

## Slide 37
TERIMA KASIH 